# національний стандарт України

# ДСТУ …:201_

# ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.

# НАСТАНОВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ

# З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

# (Проект, перша редакція)

# Київ

ДП «УкрНДНЦ»

201_

ПЕРЕДМОВА

- РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» від 16 лютого 2018 р. № 2-18/ТК 82

- ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від …. № ….

- Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання

цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 201_

# Зміст

|  | С. |
| --- | --- |
| Вступ ………. | VІ |
| 1 Сфера застосування | 1 |
| 2 Нормативні посилання | 2 |
| 3 Терміни та визначення понять | 3 |
| 4 Познаки та скорочення | 6 |
| 5 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ | 6 |
| 6 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ | 8 |
| 6.1 Обкладинка (сторінки 1 і 3 обкладинки) | 8 |
| 6.2 Титульний аркуш | 10 |
| 6.3 Список авторів | 10 |
| 6.4 Реферат | 10 |
| 6.5 Зміст | 12 |
| 6.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів | 13 |
| 6.7. Передмова | 13 |
| 7 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ | 14 |
| 7.1 Вступ | 14 |
| 7.2 Суть звіту | 14 |
| 7.2.1 Опис планової діяльності | 15 |
| 7.2.2 Опис виправданих альтернатив | 16 |
| 7.2.3 Опис поточного стану довкілля | 16 |
| 7.2.4 Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу | 17 |
| 7.2.5 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля | 17 |
| 7.2.6 Опис методів прогнозування | 18 |
| 7.2.7 Опис заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу | 18 |
| 7.2.8 Опис очікуваного значного негативного впливу | 18 |
| 7.2.9 Визначення усіх труднощів | 19 |
| 7.2.10 Зауваження та пропозиції, що надійшли | 19 |
| 7.2.11 Стислий зміст програми моніторингу | 19 |
| 7.3 Висновки | 19 |
| 7.4 Рекомендації | 22 |
| 7.5 Перелік посилань | 22 |
| 8 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ | 23 |
| 9 ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ В КІНЦІ ЗВІТУ | 24 |
| 10 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ | 25 |
| 10.1 Загальні вимоги | 25 |
| 10.2 Нумерація томів (книг) і частин | 27 |
| 10.3 Нумерація сторінок звіту | 27 |
| 10.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів | 28 |
| 10.5 Ілюстрації | 29 |
| 10.6 Таблиці | 30 |
| 10.7 Переліки | 32 |
| 10.8 Примітки | 33 |
| 10.9 Виноски | 33 |
| 10.10 Формули та рівняння | 34 |
| 10.11 Посилання | 35 |
| 10.12 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) | 36 |
| 10.13 Титульний аркуш | 36 |
| 10.14 Список авторів | 41 |
| 10.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів | 41 |
| 10.16 Додатки | 41 |
| 10.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) | 44 |
| Додаток А (довідковий) Приклад змісту першої частини звіту, який складається з кількох частин | 45 |
| Додаток Б (довідковий) Приклади оформлення титульного аркушу | 46 |
| Додаток В (довідковий) Приклад оформлення списку авторів звіту | 49 |
| Бібліографія | 50 |

# Вступ

Звіт з оцінки впливу на довкілля відображає критерії з оцінки впливу на довкілля.

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості.

Звіт з ОВД – документ в якому визначається характер, інтенсивність, ступінь небезпеки будь-якого впливу діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.

Звіт з ОВД включає:

- технічні характеристики планової діяльності;

- висновки дослідження місця провадження з урахуванням містобудівної документації;

- опис виправданих альтернатив;

- дослідження та опис поточного стану довкілля;

- дослідження та деталізація впливів на довкілля ;

- опис впливу на ландшафт;

- опис соціально-економічних ризиків;

- визначення заходів моніторингу та обліку впливів;

- пропозиції заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу;

- опис очікуваного негативного впливу;

- стислий зміст програми моніторингу;

- зауваження та пропозиції громадськості, що надійшли.

Надзвичайно важливо при проходженні процедури ОВД визначити всі можливі впливи та їх наслідки для довкілля, розробити заходи щодо їх зменшення та запобігання, щоб убезпечити суб’єкт господарювання від можливих несприятливих дій контролюючих органів, штрафних санкцій, негативної громадської думки при реалізації наміченої планованої діяльності.

# національний стандарт України

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

НАСТАНОВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL IMPACT

MANUAL FOR PREPARATION OF THE REPORT OF EVALUATIONS OF ENVIRONMENTAL IMPACT

# Чинний від _________

# 1 Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на звіти з оцінки впливу на довкілля.

Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення звітів.

Стандарт застосовується складачами звітів.

Цей стандарт встановлює стандартизовані критерії та методики, які дозволяють визначити прогнозні показники оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) свинокомплексів, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Стандарт призначений для суб’єктів господарювання, які виконують роботи з ОВД нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту свинокомплексів, а також ОВД при експлуатаційному утриманні свинокомплексів.

# 2 Нормативні посилання

ДБН А.2.1-1-2014. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектних документів на будівництво

ДСТУ ISO 4225:2008 Якість повітря. Загальні положення. Словник термінів (ISO 4225:1994, IDT)

ДСТУ ISO 8756:2008 Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю (ISO 8756:1994, IDT)

ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 Настанова з виконання розділів «Охорона навколишнього природного середовища» у складі містобудівної документації. Склад та вимоги

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях

ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок, розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва

ДБН Б.2.4-3-95. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств

Примітка. Використовуючи цей стандарт, доцільно перевіряти чинність нормативних документів, на які є посилання в цьому розділі у щорічному Каталозі нормативних документів станом на 1 січня поточного року та щомісячних інформаційних покажчиках «Стандарти» за поточний рік.

Якщо нормативний документ, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий нормативний документ або його найостанніше видання зі змінами.

# 3 Терміни та визначення понять

У цьому стандарті вжито терміни, наведені в ДСТУ

Нижче подано терміни, додатково використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

Нижче подано терміни, використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

видалення відходів

здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації

відведені місця чи об'єкти

місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення  операцій у сфері поводження з відходами

відходи

будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення

забруднююча речовина

будь-яка біологічна речовина, зокрема мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина (пестициди, токсини), залишки ветеринарних препаратів, у тому числі гормонів, заспокійливих і тиреостатичних речовин, антибіотиків, солі неорганічних речовин, радіоактивні речовини і продукти їх розпаду або інші речовини, що перевищують максимальну межу залишків, встановлену міжнародними стандартами, інструкціями та рекомендаціями, і можуть бути небезпечними для здоров'я тварин та людей

збирання відходів

діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення

зберігання відходів

тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення)

кількісна оцінка ризику

оцінка ризику, результати якої можуть бути виражені в цифрах [3]

небезпечні відходи

відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними

оброблення (перероблення) відходів

здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення

операції поводження з відходами

збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення  (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення  відходів

органічні добрива та покращувачі ґрунту

продукти тваринного походження, що використовуються для забезпечення чи покращення живлення рослин та/або фізичних, хімічних властивостей, біологічної активності ґрунту та які можуть включати компостовані або перероблені гній, немінералізоване гуано, вміст травного тракту та залишки їх біологічної переробки

поводження з відходами

дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та  нагляд за місцями  видалення

потужності (об’єкти) з оброблення, переробки

територія, споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, у тому числі транспортні засоби, що використовуються у процесі збирання, перевезення, зберігання, оброблення, переробки, знешкодження, утилізації та видалення відходів

перевезення відходів

транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення

ризик

можливість виникнення негативної події та вірогідні масштаби її наслідків протягом певного періоду часу

розміщення відходів

зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах

сортування відходів

механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, енергетичною цінністю, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення

управління ризиком

процес ідентифікації, вибору та здійснення заходів, що застосовуються з метою зниження ризику

утилізація відходів

використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів

якісна оцінка ризику

оцінка, результати якої стосовно вірогідності настання подій або масштабів їх наслідків, пов'язаних з предметом оцінки ризику, визначаються такими якісними термінами як «високий», «середній», «низький», «незначний»/

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У стандарті використано такі познаки та скорочення:

ОВД – оцінка впливів на довкілля

НД – нормативний документ

ГДЗ – граничне допустиме забруднення;

ГДК – гранично допустима концентрація;

ОБРД – орієнтовні безпечні рівні діяння;

СЗЗ – санітарно-захисна зона;

5 ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ЗВІТУ

5.1	Структура звіту

5.1.1	Звіт умовно поділяють на:

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки;

- матеріал у кінці звіту.

5.2	Вступна частина

5.2.1	Вступна частина містить такі структурні елементи:

- обкладинку (сторінки 1 i 2 обкладинки);

- титульний аркуш;

- список авторів;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

- передмову.

5.2.2	Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту.

5.3	Основна частина

5.3.1	Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть звіту;

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань.

5.3.2	Вимоги до структурних елементів основної частини звіту – відповідно до розділу 4.

5.4	Додатки

5.4.1	Додатки розміщують після основної частини звіту.

5.4.2	Вимоги до додатків – відповідно до розділу 5.

5.5	Матеріал у кінці звіту

5.5.1	Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент «Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)».

5.5.2	Вимоги до обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки)

5.6	Вимоги до подання структурних елементів звіту

5.6.1	Структурні елементи «Титульний аркуш», «Реферат», «Вступ», «Суть звіту», «Висновки», що виділені в 2.2.1, 2.3.1 напівгрубим шрифтом, є обов’язковими.

5.6.2	Структурні елементи «Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)», «Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)» подають у разі видання звіту.

6 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ

6.1	Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

6.1.1	Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) надає користувачеві перше уявлення про звіт і тому має бути чіткою, зрозумілою та інформативною.

6.1.2	Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) звіту має зовнішній та внутрішній боки, на яких розміщують необхідні дані.

6.1.3	Зовнішній бік обкладинки (сторінка 1 обкладинки) містить такі дані:

- ідентифікатори звіту;

- відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію)

- або фізичну особу;

- повну назву документа;

- ім’я (імена) та прізвище (прізвища) автора (авторів) звіту (за бажанням автора замість імені може проставлятись перша літера імені з крапкою);

- рік видання звіту;

- ціну, якщо вона визначена, та назву організації, яка розповсюджуватиме звіт;

- спеціальні записи, що стосуються додержання авторського права, прав видання та продажу; юридичні інструктивні позначення щодо процедури користування або дозволу про тимчасове користування. Ці дані можуть розміщуватись на зовнішньому (сторінка 1 обкладинки) або внутрішньому (сторінка 2 обкладинки) боках обкладинки;

- обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно.

6.1.4	Внутрішній бік обкладинки (сторінка 2 обкладинки) може використовуватись для розміщення передмови до звіту та менш важливих спеціальних записів.

6.1.5	Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних НД.

Примітка. Тут i далі, де йдеться про чинні НД.

6.2	Титульний аркуш

6.2.1	Титульний аркуш є першою сторінкою звітів і править за основне джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа.

6.2.2	Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

а) обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності, якщо це необхідно;

б) ідентифікатори звіту;

в) міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний номер серіального видання (ІSSN) – наводять для звітів, котрі видаються;

г) відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію)

або фізичну особу;

д) грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно); ж) повна назва документа;

к) підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи; л) рік складення (затвердження) звіту;

м) дата пріоритету автора, якщо це необхідно;

н) будь-які спеціальні записи (відомості про зв’язок даного звіту з іншими роботами; відомості про контакти, доповіді або назва конференції, де було представлено роботу тощо), якщо це необхідно.

6.3	Список авторів

6.3.1	Список авторів вміщують безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки.

6.3.2	У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) та прізвища авторів, їх посади, вчені ступені, вчені звання з зазначенням частини звіту, підготовленої конкретним автором.

6.3.3	Якщо звіт виконаний одним автором, відомості про нього подають на титульному аркуші.

6.4	Реферат

6.4.1	Реферат призначений для ознайомлення зі звітом. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту.

6.4.2	Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки.

У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем.

6.4.3	Тексту реферату при виданні звіту передує повний бібліографічний опис звіту, який виконують відповідно до вимог чинних НД.

6.4.4	Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості наводять, включаючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту

(якщо такі виставляються).

6.4.5	Текст реферату повинен відбивати подану у звіті інформацію i, як правило, у такій послідовності:

- об’єкт дослідження або розроблення;

- мета роботи;

- методи дослідження та апаратура;

- результати та їх новизна;

- основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

- ступінь впровадження;

- взаємозв’язок з іншими роботами;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- галузь застосування;

- економічна ефективність;

- значущість роботи та висновки;

- прогнозні припущення про розвиток об’єкта дослідження або розроблення.

- Частини тексту реферату, щодо яких відсутня відомості, випускають.

6.4.6	Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів, i, бажано, щоб він уміщувався на сторінці формату А4.

6.4.7	У випадках, коли звіти випускаються окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати реферат свого тому (книги), котрий зазначав би його зв’язок з іншими томами (книгами) звітів даної серії.

6.4.8	Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту, i умови розповсюдження звіту, якщо такі виставляються, вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

6.5	Зміст

6.5.1	Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи  з нової сторінки.

6.5.2	До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; передмову; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) суті звіту; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків     і номери сторінок, які містять початок матеріалу. У змісті можуть бути перелічені номери й назви ілюстрацій та таблиць з зазначенням сторінок, на яких вони вміщені.

6.5.3	Якщо звіт складається з двох і більше частин, у кожної частини має бути свій зміст. При цьому в кінці змісту першої частини перелічують номери й назви (якщо вони є) всіх наступних частин звіту. В першій частині звіту може бути подано зміст усього звіту.

6.5.4	Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт повинен мати зміст свого тому (книги). Останній том (книга) може також мати повний зміст усього зібрання звітів.

6.5.5	Зміст складають, якщо звіт містить не менш ніж два розділи, або один розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти.

6.5.6	Приклад змісту першої частини звіту, що складається з декількох частин, наведено в додатку А.

6.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

6.6.1 Усі прийняті у звіті малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснюють у переліку, який вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті звіту наводять їх розшифровку.

6.7	Передмова

6.7.1	Якщо передмову передбачено, в ній уміщують супровідні нотатки, що пояснюють певні аспекти роботи, простежують історичні умови для даної роботи тощо. Передмову вміщують у кінці вступної частини після переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, по- чинаючи з нової сторінки.

Передмову може бути розміщено на внутрішньому боці обкладинки

(сторінка 2 обкладинки).

6.7.2	Якщо звіт поділений на дві i більше частин, передмову складають до всього звіту і вміщують у першій частині.

Якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), що пов’язані між собою однією темою (зібрання звітів), кожен такий звіт може містити передмову.

7 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ

7.1	Вступ

7.1.1	У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми, відмічаючи практично розв’язані задачі, прогалини знань, що існують у даній галузі, провідні фірми та провідних вчених і фахівців даної галузі;

- світові тенденції розв’язання поставлених задач;

- актуальність даної роботи та підставу для її виконання;

- мету роботи та галузь застосування;

- взаємозв’язок з іншими роботами.

7.1.2	У вступі проміжного звіту з окремого етапу роботи повинні наводитись цілі і задачі роботи на цьому етапі та їх місце у виконуваній роботі в цілому.

7.1.3	У вступі заключного звіту вміщують перелік назв усіх проміжних звітів.

7.1.4	Вступ розташовують на окремій сторінці.

7.2	Суть звіту

Суть звіту – це викладення відомостей про предмет (об’єкт) ОВД, котрі є необхідними й достатніми для розкриття сутності даної роботи (опис: теорії; методів роботи; характеристик і/або властивостей створеного об’єкта; принципів дії об’єкта та основних принципових рішень, що дають уявлення про його устрій; метрологічного забезпечення та ін.) та її результатів.

Викладаючи суть звіту, особливу увагу приділяють новизні в роботі, а також питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсоощадності.

Якщо у звіті необхідно навести повні докази (наприклад, математичні – у звітах, що не мають безпосереднього відношення до предмета математики) або подробиці дослідження (розроблення), їх вміщують у додатках.

Суть звіту викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на пункти або на підрозділи і пункти. Пункти, якщо це необхідно, поділяють на підпункти. Кожен пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Текст суті звіту може поділятися тільки на пункти.

Якщо у звіті необхідно навести інформацію про нові аспекти роботи, інтерпретацію або коментар до результатів і причин, на ґрунті яких роблять висновки і рекомендації, у звіт вводять окремий розділ або підрозділи, котрі мають дискусійний характер. Дискусійні підрозділи можуть бути включені у розділи, в яких описуються результати роботи.

Відповідальність за достовірність відомостей, які містить звіт, несе виконавець – юридична особа (організація) або фізична особа, що склала звіт.

7.2.1	Опис планової діяльності

Опис місця провадження планованої діяльності включає викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального плану території та ситуаційна схема з нанесеними джерелами впливу на довкілля; відомості за підписом суб’єкта господарювання про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності, разом з копіями документів, що підтверджують право власності або оренди на виробничі площі (приміщення), а також оцінку цілей планованої діяльності. Даний розділ має включати опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності (додаються у разі наявності: документи, які підтверджують право користування (власності) земельною ділянкою, та/або документи, що підтверджують відповідність планованої діяльності затвердженій містобудівній документації відповідно до вимог законодавства). Додатково наводиться опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які планується використовувати (додається у разі наявності інформація про інженерне забезпечення об’єкта, в тому числі водопостачання та водовідведення). Під час написання звіту ОВД проводиться оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності;

7.2.2 Опис виправданих альтернатив

Опис виправданих альтернатив (наприклад, географічного та/або технологічного характеру) планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків (додається у разі наявності ситуаційна карта-схема з нанесеними альтернативними варіантами), різні варіанти розрахунку розміру СЗЗ.

7.2.3 Опис поточного стану довкілля

В звіті з ОВД наводиться опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без провадження планованої діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації та наукових знань (додаються у разі наявності: довідка щодо величин фонових концентрацій забруднюючих речовин, довідка з гідрометеоцентру щодо метеорологічної характеристики і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері для визначеної місцевості).

7.2.4 Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу

Проводиться опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі здоров’я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок), ґрунтів, води, повітря, кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів), матеріальні об’єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, соціально-економічні умови та взаємозв’язок між цими факторами.

7.2.5 Опис і оцінка можливого впливу на довкілля

Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності - транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і негативний вплив), дотримання рівня ГДК, ГДЗ, ОБРД, зумовленого: виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності; використанням у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття; викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами; ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій; кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання природних ресурсів; впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату; технологією і речовинами, що використовуються.

7.2.6 Опис методів прогнозування

Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу на довкілля та припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля (додається у разі наявності копія атестата про акредитацію лабораторії, яка проводила дослідження, та копія договору).

7.2.7 Опис заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу

Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів.

7.2.8 Опис очікуваного значного негативного впливу

Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації.

7.2.9 визначення усіх труднощів

Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.

7.2.10 Зауваження та пропозиції, що надійшли

Беруться до уваги зауваження отримані в результаті громадського обговорення. Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля встановлює Кабінет Міністрів України. За результатами місцева держадміністрація (або Мінприроди) готує звіт про громадське обговорення, в який включається інформація про «повне врахування, часткове врахування або обґрунтоване відхилення» зауважень та пропозицій громадськості. «Безпідставне та необґрунтоване неврахування чи неналежне врахування» в подальшому може бути підставою для скасування Висновку в судовому порядку. Будь-яка фізична особа може оскаржити висновок на тій підставі, що її зауваження не було враховано.

7.2.11 Стислий зміст програми моніторингу

Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів післяпроектного моніторингу.

7.3	Висновки

Резюме нетехнічного характеру інформації, зазначеної у попередніх підпунктах цього пункту, розраховане на широку аудиторію з наведенням конкретних показників оцінки.

Уповноважений територіальний/центральний орган видає висновок ОВД в якому визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість планованої діяльності, визначає умови її провадження. В описовій частині висновку з оцінки впливу на довкілля наводиться інформація про:здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля: врахування звіту з оцінки впливу на довкілля; враховані та відхилені зауваження та пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення

Висновок видається з урахуванням певних положень:

- величини масштабів впливу (площа території та чисельність населення);

- характеру впливу (опосередкований, кумулятивний, транскордонний, постійний,тимчасовий та ін.);

- передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення впливу на довкілля.

Забезпечення в повному обсязі дотримання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проектах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у тому числі видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження., прописане в ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Висновок є обов’язковим до виконання.

7.3.1	Висновки вмішують безпосередньо після викладення суті звіту, починаючи з нової сторінки.

7.3.2	У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботі або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.

7.3.3	Текст висновків може поділятись на пункти.

7.3.4. Висновок з оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для виконання, враховується при прийнятті рішення про провадження планової діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планової діяльності.

7.3.5 У Висновку визначають вимоги до роботи планованого об’єкту, зокрема, встановлюються вимоги до використання території та природних ресурсів, вимоги щодо охорони довкілля та заходи запобігання надзвичайним ситуаціям. Додатково на підприємство може бути покладений обов’язок проводити компенсаційні заходи, проводити додаткову оцінку впливу на навколишнє середовище, організувати післяпроектний моніторинг.

7.3.6 Висновок видається протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення. Рішення про провадження планової діяльності має бути прийнято відповідним органом протягом 5 років з часу видання Висновку, інакше він втратить силу.

7.3.7 Звіт з оцінки впливу на довкілля, звіт про громадське обговорення та висновок з оцінки впливу на довкілля подаються суб’єктом господарювання для отримання рішення органу державної влади або органу місцевого самоврядування про провадження планованої діяльності, яке є підставою для початку провадження цієї діяльності.

7.3.8 Висновок має містити екологічні умови, яких необхідно буде додержуватись протягом всього строку діяльності. В протилежному випадку експлуатація підприємства може бути зупинена за рішенням суду.

7.3.9 Дія Закону не поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали Рішення про провадження планової діяльності. Так виключення не поширюється на випадки, коли планується реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт або перепрофілювання діючих об’єктів, якщо такі дії будуть значним чином впливати на довкілля.

7.3.10 Висновки державної екологічної експертизи, одержані до введення в дію Закону, то вони зберігатимуть чинність та матимуть статус Висновку.

7.4	Рекомендації

7.4.1	У звіті на ґрунті одержаних висновків можуть наводитись рекомендації.

7.4.2 Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки.

7.4.3 У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення.

7.4.4 Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені звітною роботою.

За необхідності рекомендації можуть спиратися на додаткові розрахунки, які наводять у додатку.

7.4.5 Текст рекомендацій може поділятись на пункти.

7.5 Перелік посилань

7.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині звіту, наводять у кінці тексту звіту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання.

7.5.2 Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

7.5.3 Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних НД.

7.5.4	За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять у окремому переліку посилань, який розташовують у кінці цього додатку.

8	ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ

8.1	Призначення додатків

8.1.1	У додатках вміщують матеріал, який:

- є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

- не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення;

- може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

8.2	Типи додатків

8.2.1	У додатки можуть бути включені:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, проміжні математичні докази, формули, розрахунки; протоколи випробувань; протоколи випробувань; копія технічного завдання, програми робіт, договору чи іншого документа, що замінює технічне завдання; інструкції, методики, опис комп’ютерних програм, розроблених у процесі виконання роботи та ін.);

- додатковий перелік джерел, на які не було посилань у звіті, але які можуть викликати інтерес;

- опис нової апаратури і приладів, які використовувались під час проведення експерименту, вимірів та випробувань.

8.2.2	У додатки до звіту про роботу, в складі якої передбачено проведення патентних досліджень, мають бути включені звіт про патентні дослідження та бібліографічний список публікацій і патентних документів. одержаних у результаті виконання роботи, що оформлені відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

9	ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛУ В КІНЦІ ЗВІТУ

9.1	Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) має внутрішній і зовнішній боки (сторінки 3 і 4 обкладинки).

9.2	Внутрішній бік обкладинки (сторінка 3 обкладинки) може використовуватись для розміщення списку організацій, що розповсюджують звіт (якщо цю інформацію не наведено на сторінках 1 і 2 обкладинки), а також іншої інформації, необхідної для одержання звіту.

9.3	Зовнішній бік обкладинки (сторінка 4 обкладинки) може використовуватись для розміщення вихідних відомостей.

9.4	Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки) може містити також іншу інформацію відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

10	ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

10.1	Загальні вимоги

10.1.1	Залежно від особливостей і змісту звіт складають у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх сполучень.

10.1.2	Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210х297 мм). За необхідності допускається використання аркушів формату A3 (297х420 мм).

10.1.3	Звіт виконують машинним способом на одному боці аркуша білого паперу.

10.1.4	Текст звіту слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній, лівий і нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм.

10.1.5	Під час виконання звіту необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й  чіткості  зображення  впродовж  усього  звіту. У звіті мають бути чіткі, не розпливчасті лінії, літери, цифри та інші знаки. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними впродовж усього звіту.

10.1.6	Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближуватись до щільності основного зображення.

10.1.7	Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору.

10.1.8 Незалежно від способу виконання звіт повинен забезпечувати можливість виготовлення з нього копій належної якості способами репрографії і відповідати основним вимогам до документів, які підлягають мікрофільмуванню, згідно з чинними стандартами з репрографії та мікрографії.

10.1.9	Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у звіті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі  на  мову  звіту,  додаючи  (при першій згадці) оригінальну назву.

10.1.10 Скорочення слів і словосполучень у звіті – відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

10.1.11 Структурні елементи «СПИСОК АВТОРІВ», «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ПЕРЕДМОВА», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ» не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

10.1.12 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

10.1.13	Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

10.1.14	Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

10.1.15	Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту звіту і дорівнювати п’яти знакам.

10.1.16	Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

10.1.17	Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки. Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті.

10.1.18	Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

10.1.19 У разі видання звіту його оформлення має відповідати вимогам чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи та цього стандарту.

10.2	Нумерація томів (книг) і частин

10.2.1	Якщо різні звіти випускають окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією спільною темою, зручно групувати їх у зібрання, об’єднане однією спільною назвою. У цьому разі кожний звіт ідентифікується як том (книга) зібрання і має свою власну назву. Томи (книги) звітів у цьому разі нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, том 1, том 2 і т. д.

10.2.2	Звіт допускається поділяти на частини. У цьому випадку частини зберігають одну й ту ж назву роботи і звіту. Ці частини нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад, частина 1, частина 2 і т. д.

10.3	Нумерація сторінок звіту

10.3.1	Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

10.3.2	Якщо звіт поділяють на частини, нумерація сторінок у другій та наступних частинах має продовжуватися, наприклад, частина 1: C. 1–123; частина 2: С. 124–235.

Якщо різні звіти випускаються окремими томами (книгами), пов’язаними між собою однією спільною темою (зібрання звітів), у кожному такому томі має бути окрема нумерація сторінок, наприклад, звіт А (том 1): C. 1–90; звіт Б (том 2): C. 1–150.

10.3.3	Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок звіту. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють.

10.3.4	Ілюстрації й таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок звіту.

10.4	Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів

10.4.1	Розділи, підрозділи, пункти, підпункти звіту слід нумерувати арабськими цифрами.

10.4.2	Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті звіту і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д.

10.4.3	Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою.

Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д.

10.4.4	Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку, не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т. д.

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами.

10.4.5	Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.

Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі –     на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т. д.

Після номера підпункту крапку не ставлять.

10.4.6	Якщо розділ або підрозділ складається з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують.

10.5	Ілюстрації

10.5.1	Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, фотознімки) слід розміщувати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у звіті.

10.5.2	Якщо ілюстрації створені не автором звіту, необхідно при поданні їх у звіті дотримуватись вимог чинного законодавства про авторські права.

10.5.3	Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені у звіті, мають відповідати вимогам «Единой системы конструкторской документации» та «Единой системы программной документации».

10.5.4	Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

10.5.5	Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 3.1 – Схема розміщення».

10.5.6	Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу.

10.5.7	Якщо у звіті вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з вимогами 7.5.6.

10.5.8	Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна перено- сити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок , аркуш».

10.5.9	Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.

10.6	Таблиці

10.6.1	Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунка 2.

Таблиця 5.2 – Інші забруднюючі речовини та їх орієнтовні безпечні рівні діяння (ОБРД) № п/п Код Назва речовини ОБРД, мг/м3 1. 410 Метан 50 2. 2920 Пил хутряний (вовняний, пуховий) 0,03 Рисунок 10.1 – Приклад оформлення таблиці

10.6.2	Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

10.6.3	Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті звіту.

10.6.4	Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

10.6.5	Якщо у звіті одна таблиця, її нумерують згідно з вимогами 7.6.4.

10.6.6	Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

10.6.7	Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і бокових.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або бокових заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці « з зазначенням номера таблиці.

10.6.8	Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком.

10.6.9	Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

10.6.10 Інші вимоги до виконання таблиць – відповідно до чинних стандартів на технічну документацію.

10.6.11 Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

10.7	Переліки

10.7.1	Переліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

10.7.2	Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Приклад

«а) форма і розмір клітин;

б) живий склад клітин:

1)	частини клітин;

2)	неживі включення протопластів;

в) утворення тканини».

10.7.3	Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами   з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

10.8	Примітки

10.8.1	Примітки вміщують у звіті за необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації.

10.8.2 Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

10.8.3	Одну примітку не нумерують.

Слово «Примітка» друкують з великої літери з абзацного відступу, не підкреслюють, після слова «Примітка» ставлять крайку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

10.8.4	Декілька приміток нумерують послідовно арабськими цифрами  з крапкою. Після слова «Примітки» ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери подають текст примітки.

10.9	Виноски

10.9.1	Пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками.

10.9.2	Виноски позначають надрядковими знаками у вигляді арабських цифр (порядкових номерів) з дужкою.

Нумерація виносок – окрема для кожної сторінки.

10.9.3	Знаки виноски проставляють безпосередньо після того слова, числа, символу, речення, до якого дають пояснення, та перед текстом пояснення.

Текст виноски вміщують під таблицею або в кінці сторінки й відокремлюють від таблиці або тексту лінією довжиною 30-40 мм, проведеною     в лівій частині сторінки.

Текст виноски починають з абзацного відступу і друкують за машинописного способу виконання звіту через один інтервал, за машинного способу – з мінімальним міжрядковим інтервалом.

10.10	Формули та рівняння

10.10.1	Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

10.10.2	Формули і рівняння у звіті (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

10.10.3	Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

10.10.4 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок до- пускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х».

10.10.5	Якщо у звіті тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують згідно з вимогами 10.10.2.

10.10.6	Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

10.11	Посилання

10.11.1	Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у роботах [1-7] ...».

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад

Цитата в тексті: «... у загальному обсязі робочого часу частка інформаційної роботи перевищує 70 % [6]1)».

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. – № 4. – М.: Мир, 1983. – С. 66-76.

Відповідне подання виноски:

1)[6] Автоматизація робіт в установах // ТІІЕР. – № 4. – М.: Мир, 1983. – С. 66-76.

10.11.2	При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати: «... у розділі 4 ...», «... дивись 2.1 ...»,     «... за  3.3.4  ...»,  «...  відповідно  до  2.3.4.1  ...»,  «...  на  рис.  1.3  ...»  або «... на рисунку	1.3	...», «...	у	таблиці	3.2	...»,	«...	(див.	3.2)	...», «... за формулою (3.1) ...», «... у рівняннях (1.23) – (1.25) ...», «... у додатку Б ...»

10.12 Обкладинка (сторінки 1 і 2 обкладинки)

10.12.1 Оформлення обкладинки (сторінки 1 і 2 обкладинки) – відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

10.13	Титульний аркуш

10.13.1	Інформацію, що подається на титульному аркуші, допускається розташовувати в будь-якому положенні, яке автор (автори) вважає припустимим з естетичної точки зору, і з використанням різних шрифтів.

10.13.2	Обмеження щодо розповсюдження або гриф таємності подають за формою та позицією згідно з вимогами відповідних органів.

10.13.3	Ідентифікатори звіту розташовують у такій послідовності:

- індекс УДК – за таблицями Універсальної десяткової класифікації;

- індекси МКВ (Міжнародної класифікації винаходів) та МКТП (Міжнародної класифікації товарів і послуг) – за їх наявності;

- код продукції (КП) – за класифікатором продукції;

- номер держреєстрації;

- напис «Інв. №».

Ідентифікатори, за винятком інвентарного номера, проставляє ви- конавець роботи.

Ідентифікатори проставляють один під одним.

10.13.4	Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) або міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) наводять відповідно до вимог чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

10.13.5	Відомості про виконавця роботи – юридичну особу (організацію) або фізичну особу містять:

а) для юридичної особи (організації) – виконавця роботи:

1)	назву міністерства (відомства) або іншого структурного утворення, до системи якого належить організація;

2)	повну і скорочену назву організації;

3)	поштову адресу;

4)	номери телефонів і телексного зв’язку (за необхідності); б) для фізичної особи – виконавця роботи:

1)	ім’я (або першу літеру імені з крапкою) та прізвище (по батькові –

за бажанням автора);

2)	домашню адресу.

Відомості про виконавця роботи, починаючи з поштової адреси, друкують  у  рядок,  відокремлюючи  одне  від  одного  крапкою  з  комою,       і розташовують переважно у верхній частині сторінки.

10.13.6	Гриф затвердження оформлюють лише у випадках, коли виконавцем роботи є юридична особа (організація).

Гриф затвердження складається зі слова «ЗАТВЕРДЖУЮ», посади з зазначенням назви організації, вченого ступеня, вченого звання особи, що затвердила звіт, особистого підпису, його розшифровки у вигляді імені (або першої літери імені з крапкою) та прізвища, і дати затвердження звіту. Тут же проставляють печатку організації, що затвердила звіт.

Гриф затвердження розташовують, як правило, з правого боку сторінки. Гриф погодження складається зі слова «ПОГОДЖЕНО», посади з зазначенням назви організації, вченого ступеня, вченого звання особи, що погодила звіт, її особистого підпису, його розшифровки у вигляді імені (або першої літери імені з крапкою) та прізвища, дати погодження, печатки організації, що погодила звіт.

Якщо погодження проводилось листом, слід указувати скорочену назву організації, що погодила звіт, вихідний номер та дату листа.

Гриф погодження розташовують, як правило, з лівого боку сторінки. Підписи і дати підписання рекомендується виконувати чорними чорнилами, тушшю або пастою.

Елементи дати наводять арабськими цифрами в рядок у такій послідовності: рік, місяць, число. Наприклад, дату 1 жовтня 2018 року слід оформлювати так: 2018.10.01 або 18.10.01. Допускається словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 29 січня 2018 року.

10.13.7	Повна назва документа містить:

а) назву документа – слово «ЗВІТ» (друкують великими літерами посередині рядка);

б) вид і назву роботи (в тому числі умовну, якщо є), за результатами проведення якої підготовлено звіт.

Вид роботи друкують великими літерами, назву роботи – малими з першої великої;

в) шифр роботи (якщо є);

г) назву звіту – друкують великими літерами.

Якщо назва роботи і назва звіту збігаються, назву роботи друкують великими літерами і ця назва послуговує водночас назвою звіту.

В разі випуску звітів окремими томами (книгами), пов’язаними між собою спільною темою (зібрання звітів), кожний такий звіт повинен мати назву роботи – спільну для всіх томів (книг) та назву звіту – індивідуальну для кожного тома (книги).

Якщо звіт складається з двох і більше частин, кожна частина повинна мати однакові для всіх частин назви роботи і звіту.

д) вид звіту – заключний або проміжний (друкують малими літерами  в дужках посередині рядка);

ж) номер тома (книги) – якщо звіти випускаються окремими томами (книгами), і/або номер частини – якщо звіт складається з кількох частин; друкують посередині рядка;

з) назву частини (якщо є) друкують після номера частини посередині рядка великими літерами.

Переноси слів у заголовках титульного аркуша (вид і назва роботи, назва звіту, назва частини звіту) не допускаються.

10.13.8	Підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи, оформлюють таким чином: ліворуч указують посади, вчені ступені, вчені звання керівника підрозділу організації – виконавця роботи і керівника роботи, далі залишають вільне місце для особистих підписів і праворуч від них у відповідних рядках уміщують імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища осіб, які підписали звіт; нижче особистих підписів проставляють дати підписання.

У разі, якщо виконавцем роботи с фізична особа, на титульному аркуші вміщують підпис, ім’я (або першу літеру імені з крапкою) та прізвище фізичної особи.

Якщо на титульному аркуші не розміщуються всі необхідні підписи, допускається переносити їх на наступну сторінку. На цю ж сторінку переносяться усі наступні дані. У цьому випадку на першій сторінці титульного аркуша внизу праворуч роблять запис: «Продовження на наступній сторінці», на наступній сторінці вгорі праворуч указують: «Продовження титульного аркуша».

10.13.9	Рік складення (затвердження) звіту вміщують посередині рядка в нижній частина титульного аркуша.

10.13.10	Дату пріоритету автора на титульному аркуші вказують, використовуючи вираз: «Рукопис закінчено...» з подальшим зазначенням дати словесно-цифровим способом (число, місяць, рік).

10.13.11	У спеціальних записах наводять, наприклад, назву конференції, де було представлено роботу, з зазначенням дати і місця проведення, або, якщо звіт був підготовлений як частина роботи, представленої на здобуття вченого ступеня, в кінці титульного аркуша вказують: «Цей звіт підготовлений як частина роботи, представленої на здобуття вченого ступеня...», або зазначають факт розгляду результатів роботи Вченою чи Науково-технічною радами та ін.

10.13.12	Якщо звіт складається з двох і більше частин, кожна частина повинна мати титульний аркуш, у цьому разі на титульному аркуші другої й наступних частин наводять усі дані за 3.2.2 за винятком наведених у переліках д), к), м), н) за 3.2.2.

10.13.13	Приклади оформлення титульних аркушів наведено в додатку Б.

10.14	Список авторів

10.14.1	Імена та прізвища, посади, вчені ступені, вчені звання авторів у списку розміщують стовпцем. Ліворуч указують посади, вчені ступені, вчені звання, далі залишають вільне місце для особистих підписів, праворуч указують імена (або перші літери імен з крапкою) та прізвища авторів.

Біля кожного прізвища в дужках указують фактичну частину звіту, підготовлену конкретним автором.

Якщо автор працює в іншій організації (що відрізняється від тієї, де складено звіт), там же в дужках наводять назву цієї організації.

Якщо до списку авторів включено фізичну особу, у дужках (після назви виконаної нею частини звіту) вказують її домашню адресу.

10.14.2	Приклад оформлення списку авторів наведено в додатку В

10.15 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

10.15.1 Перелік повинен розташовуватись стовпцем. Ліворуч в абетковому порядку наводять умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни, праворуч – їх детальну розшифровку.

10.16	Додатки

10.16.1	Додатки слід оформлювати як продовження звіту на його на ступних сторінках, або у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті звіту.

10.16.2	Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках звіту, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток « і велика літера, що позначає додаток.

10.16.3	Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною звіту, такий додаток повинен мати титульний аркуш, у якому подають всі дані за 6.2.2 за винятком наведених у переліках д) і к) (наведене у переліках м) і н) подають на розсуд автора (авторів) додатка).

Титульний аркуш такої частини оформлюють згідно з вимогами 10.13, у цьому разі після номера частини повинні бути надруковані великими літерами  слово «ДОДАТОК» та його назва (якщо є) (див. додаток В.2),   або слово «ДОДАТКИ».

Якщо додаток (оформлюваний як частина звіту) підготовлено іншим автором (авторами), ніж основний текст звіту, і його не передбачається перетворити в самостійний звіт, всі дані, що подаються на титульному аркуші додатка, наводять, відносячи їх тільки до автора (авторів) додатка, а у списку авторів подають відповідне згадуваний щодо автора (авторів) додатка.

10.16.4	Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д.

Один додаток позначається як додаток А.

10.16.5	Додатки повинні мати спільну з рештою звіту наскрізну нумерацію сторінок.

10.16.6	За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатка відповідно до вимог 7.4. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; Г.3.1 – підрозділ 3.1 додатка Г; Д.4.1.2 – пункт 4.1.2 додатка Д; Ж. 1.3.3.4 – підпункт 1.3.3.4 додатка Ж.

10.16.7	Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, рисунок Г.З – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1)

– перша формула додатка А.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула, одне рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

В посиланнях у тексті додатка на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.2 ...», «... на рисунку А.1 ...» – якщо

рисунок єдиний у додатку А; «... в таблиці 5.3 ...», або «... в табл. Б.3 ...»;

«... за формулою (В.1) ...» в «... у рівнянні (Г.2) ...».

10.16.8	Переліки, примітки і виноски в тексті додатка оформлюють і нумерують відповідно до вимог 7.7, 7.8, 7.9.

10.16.9	Джерела, що цитують тільки у додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині звіту, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

Форма цитування, правила складання переліку посилань і виносок повинні бути аналогічними прийнятим у основній частині звіту. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка.

10.16.10	Якщо у звіті як додаток використовується документ, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документа даного виду, його копію вміщують у звіті без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК « і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок звіту (не займаючи власної нумерації сторінок документа).

10.17 Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)

10.17.1 Оформлення обкладинки (сторінки 3 і 4 обкладинки) – згідно    з вимогами чинних НД.

Додаток А

(довідковий)

Приклад змісту першої частини звіту, який складається з кількох частин

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

- Технічні характеристики планової діяльності;

- Висновки дослідження місця провадження з урахуванням містобудівної документації

- Опис виправданих альтернатив

- Дослідження та опис поточного стану довкілля

- Дослідження та деталізація впливів на довкілля

- Опис впливу на ландшафт

- Опис соціально-економічних ризиків

- Визначення заходів моніторингу та обліку впливів

- Пропозиції заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу;

- Опис очікуваного негативного впливу

- Стислий зміст програми моніторингу

- Зауваження та пропозиції громадськості, що надійшли.

Висновки

Перелік посилань

Додатки

Додаток Б

(довідковий)

Приклади оформлення титульних аркушів

В.1 Титульний аркуш першої частини звіту про ОВД

Додаток 4 
до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

ЗВІТ
з оцінки впливу на довкілля

(частина перша)

_____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

Назва об’єкту

Київ - 2018

В.2 Титульний аркуш другої частини звіту про ОВД

Додаток 4 
до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

ЗВІТ
з оцінки впливу на довкілля

(частина друга)

_____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

Назва об’єкту

Київ - 2018

В.3 Титульний аркуш звіту про ОВД

Додаток 4 
до Порядку передачі документації 
для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

ЗВІТ
з оцінки впливу на довкілля

_____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

Назва об’єкту

Київ - 2018

Додаток В

(довідковий)

Приклад оформлення списку авторів звіту про НДР

СПИСОК АВТОРІВ

| Керівник, канд. техн. наук, доцент | (підпис) (дата) | М. Лук’яненко (реферат, вступ, висновки, рекомендації, розд. 1) |
| --- | --- | --- |
| Відповідальний виконавець ст. наук. співроб., канд. техн. наук | (підпис) (дата) | І. Стрельникова (розд. 2) |
| Провідний інженер | (підпис) (дата) | О. Сагайдачний (розд. 4) |
| Зав. лабораторією | (підпис) (дата) | М. Плющ (розд. 3) |

БІБЛІОГРАФІЯ

- Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст. 315

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1026 «Порядок передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля. Порядок ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р.  № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»

- ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.11.2009 № 524

- ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектних документів на будівництво, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.06.2014 № 163

______________________________________________________________

13.020.30

Ключові слова: оцінка впливів на довкілля, звіт, структурні елементи звіту, вимоги до матеріалу звіту, правила оформлення звіту

_______________________________________________________________